| Pos. | Stück | Ausschreibungstext | Euro Stück | Euro Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Für die Erfassung der abgegebenen Wärmemenge eines Heizkörpers. Auf Wunsch mit integriertem Funkmodul, 868 Mhz für das stationäre AMR- und walk-by-Funksystem. Die Heizkostenverteiler sind für die Neumontage (keine Befestigungsteile am Heizkörper vorhanden), Regeltausch in Anlagen mit vorhandenen QUNDIS-Geräten 1750/51, 1851/FU18, 1852/FU28 sowie 201 und 202 (Befestigungsteile am Heizkörper vorhanden) und die Ummontage in Anlagen mit Fremdfabrikaten z. B. Verdunster vorgesehen. Im S-Funk-Modus (walk-by & AMR) ist der Q caloric 5.5 100% kompatibel zum Q caloric 5. Im C-Funk-Modus (walk-by & OMS) sind die Sendeleistungen und die Sendereichweiten gegenüber dem Q caloric 5 im S-Modus erheblich optimiert. OMS Im C-Funk-Modus sendet der elektronische Heizkostenverteiler Q caloric 5.5 parallel zu den walk-by Telegrammen OMS Telegramme (OMS Open Metering System). Die OMS Telegramme erfüllen die „Open Metering System Specification V4.0“ und können somit von allen OMS V4.0 kompatiblen Empfängern empfangen werden. - EN 834-konformer Einfühler- oder Zweifühler-Heizkostenverteiler - Jahreswertabspeicherung mit Prüfzahl - elektromechanischer Kontakt als Öffnungserkennung - programmierbarer Stichtag - im Gehäuse vormontierte Plombe - mittlere Auslegungstemperatur von 55 °C bzw. 35 °C bis 110 °C - vorbereitet für die Montage eines Fernfühlers - Nachrüstung Fernfühler jederzeit vor Ort möglich - walk-by-Funk und AMR-Funk gleichzeitig aktiviert - Parametrierung über die Software Q suite 5 caloric - K-Stufe frei programmierbar mittels Q suite 5 caloric - eine Unterdrückung der Sommerzählung ist programmierbar - erweiterte Überwachungsfunktion Erfassung Anzahl Stunden, die Heizkörper über 41 °C war + max. Temperatur + Datum der max. Temperatur Erfassung Anzahl Stunden, die Heizkörper unter 10 °C war + min. Temperatur + Datum der min. Temperatur(Schimmel- Argumentation) - Wie oft der Q caloric 5 vom Rückenteil getrennt war (mit Datum) Technische Daten: Funk: S-Modus: Paralleles Versenden von walk-by- und AMR-Datentelegrammen C-Modus: Paralleles Versenden von walk-by- und AMR nach OMS Standard Datentelegrammen Modus-Wechsel: Wechsel zwischen S- und C-Modus in beide Richtungen möglich Messsystem: 1-Fühler-Messsystem mit dynamischer Heizbetriebserkennung 2-Fühler-Messsystem je 1 Fühler für Heizkörper- und Raumlufttemperatur Stromversorgung: 3 V-Lithium-Batterie Laufzeit: typ. 10 Jahre Anzeige: LC-Display, 5 Stellen Anzeigewerte: Aktueller Stand, Stichtagsdatum, Stichtagswert, Prüfziffer, Displaytest Schnittstelle: optional optisch für Auslesung und Konfiguration AMR-Funksystem 868 MHz, OMS-Standard, walk-by Datenaufzeichnung: 13 Monatswerte, vorletzter Stichtag Heizkörper-Leistungsbereich: 21 Watt ... 9.999 Watt |  |  |

| Pos. | Stück | Ausschreibungstext | Euro Stück | Euro Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sendeverhalten im S-Modus: walk-by(*) AMR alle 128 Sekunden alle 4 Stunden 10 Stunden pro Tag (8.00 - 18.00 Uhr) 24 Stunden pro Tag 4 Tage nach Monatswechsel (wb-monatlich) 7 Tage pro Woche 48 Tage nach Stichtag (wb-jährlich) 365 Tage im Jahr aktuelle Verbrauchswerte Daten-Telegramme oder 13 Statistikwerte Statistik- und Verbrauchswerte (*)Kompatibel zum Q caloric 5 / Sendeverzögerung bzw. sendefreie Tage bei walk-by nur im S-Modus verfügbar. Sendeverhalten im C-Modus: walk-by AMR (OMS Standard**) alle 112 Sekunden alle 7,5 Minuten 10 Stunden pro Tag (8.00 - 18.00 Uhr) 24 Stunden pro Tag 365 Tage im Jahr 365 Tage im Jahr aktuelle Verbrauchswerte aktuelle Verbrauchswerte 13 Statistikwerte (**)OMS “Open Metering System” Hersteller- und spartenübergreifende Kommunikationsarchitektur für intelligente Zähler. Geräteversionen: Kompaktgerät Fernfühlergerät (Kompaktgerät mit eingestecktem Fernfühler) Bestelldaten Gerät: Q basic Messtechnisch kompatibel mit 201S bzw. 202S/K, Mischbetrieb zugelassen. 1-Fühler K = 26, ST = 31.12. HCA5-0002-A1A0 00000 2-Fühler K = 60, ST = 31.12. HCA5-0002-B3C0 00000 Bestelldaten Gerät: Q opto (IrDA-Schnittstelle) Messtechnisch kompatibel mit 201S bzw. 202S/K, Mischbetrieb zugelassen. 1-Fühler K = 26, ST = 31.12. HCA5-0005-A1A0 00000 2-Fühler K = 60, ST = 31.12. HCA5-0005-B3C0 00000 Bestelldaten Gerät: AMR + walk-by (S-Modus) Funktechnisch NICHT kompatibel mit 202R, Mischbetrieb NICHT zugelassen. 2-Fühler K = 60, ST = 31.12. HCA5-0006-B3C0 00000 2-Fühler + IrDA K = 60, ST = 31.12. HCA5-000N-B3C0 00000 Bestelldaten Gerät: AMR (nach OMS-Standard) + walk-by (C-Modus) Funktechnisch NICHT kompatibel mit 202R, Mischbetrieb NICHT zugelassen. 2-Fühler K = 60, ST = 31.12. HCA5-0008-B3C0 00000 2-Fühler + IrDA K = 60, ST = 31.12. HCA5-000T-B3C0 00000 Montagematerial Heizkostenverteiler: Montageplatte P2 Standard FKA0005 Ersatz-Plombe P2 blau FKK0037 Wandhalterung: Wandhalterung P2 HCAI-K010 0P2 Fernfühler: Fernfühler komplett 1,5 m HCAI-K010 0S1 Fernfühler komplett 2,5 m HCAI-K010 0S2 Fernfühler komplett 5,0 m HCAI-K010 0S5 | ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ | ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ |